# 超声波焊接机外文文献

##### 问：超声波焊接机的工作原理？

- 答：由超声波发生器产生15KHZ的高压、高频电信号，通过换能器的压电逆效应转换成同频率的机械振荡，并以音频纵波的形式作用于塑料制品工件上，通过工件表面及内在分子间的磨擦而使传递到接口的温度升高，当温度达到工件本身的熔点时，工件接口迅速熔化，继而填充于接口间的空隙，当震动停止，工件同时在一定的压力下冷却定形，达成完美的焊接。焊接后的工件达到水密气密等实用要求。

答：你好！

铭扬超声波为您解答：超声波焊接机本身就有金属埋植功能，焊接时焊头与铁器接触会产生尖锐的声音，电流会比焊接塑料大，但不会那么容易烧坏主板。

- 如果这么容易烧坏主板，那么超声波焊接机怎么埋植金属部件。

- 答：就是通过一种器件，将普通电源转换为机械能，然后高频振动，作用于塑料件，摩擦生热，达到塑料焊接的目的。

##### 问：超声波焊接的发展史

- 答：超声波金属焊接是19世纪30年代偶然发现的。当时在作电流点焊电极加超声振动试验时，发现不通电流也能焊接上，因而发展了超声金属冷焊技术。超声波焊接虽然发现较早，但是到目前为止，其作用机理还不是很清楚。它类似于摩擦焊，但有区别，超声焊接时间很短，温度低于再结晶；它与压力焊也不相同，因为所加的静压力比压力焊小的多。一般认为在超声波焊接过程中的初始阶段，切向振动出去金属表面的氧化物，并是粗糙表面的突出部分产生反复的微焊和破坏的过程而使接触面积增大，同时使焊区温度升高，在焊件交界面产生塑性变形。这样在接触压力的作用下，相互接近到原子引力能够发生作用的距离时，即形成焊点。焊接时间过长，或超声波振幅过大会使焊接强度下降，甚至破坏。

- 答：苏州凯尔博精密机械有限公司（简称凯尔博超声波）是一家专业从事超声波焊接工业设备，包括超声波焊接机，塑料焊接机、金属焊接机、花边机、塑料热熔机、热板机、超声波模具/治具等设备研制、生产、销售、服务为一体的 现代化高科技企业。生产用户满意的设备，提供一流水平的服务”始终是“KEB”公司的基本宗旨，为了更好地服务于各地用户，致力于建立全国性的销售服务网络。使客商公司不论在哪一个区域，都能及时全方位的享受“KEB”统一的优质服务。 本公司具有较强的非标准产品研发生产能力，可为广大用户按需定制各类专用机械设备。近几年在对常规超声波焊接设备改进的基础上，开发生产的中空板焊接系列、超声波金属焊接产品、汽车配件焊接系列、无纺布礼品袋加工流水线等受到市场的普遍好评。

- 答：超声波焊接最早是美国必能信传到中国 然后中国开始仿制 现在中国的超声波技术不一定比美国差 必能信的设备除了贵没什么优势

- 答：凯尔博的创始人是从明和出去的工程师。

- 答：最近几年中国的超声波焊接机有着突飞猛进的发展趋势，最为突出的是超声波塑料焊接机，中国现在的超声波塑料焊接机技术大多数是采用台湾线路，其实台湾超声波最早是从日本引进，在台湾叫超音波焊接机，国内俗称超声波焊接机，其他国家比如德国、美国的超声波也不错，国外比较喜欢20khz的超声波，优点：20KHZ声音在人们的听觉之外，感觉噪声比较小国外20k的最大功率可达到4200w,国内好没有攻克这个一般在1800W左右，缺点是功率没有15khz的功率大，焊接效果差异。15khz超声波在噪音比较大。

##### 问：超声波焊接机的原理和工艺？

答：在口罩的生产过程中，我们了解的全塑鼻梁条焊接、来折边后焊接、呼吸阀焊接、多层滚焊、耳带焊接，这些其实都是通过超声焊接工艺来完成的。

超声波作用于热塑性的塑料接触面时，会自产生每秒几万次的高频振动，这种达到一定振幅的高频振动，通过上焊件把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交百界面处声阻大，因此会产生局部高温。

又由于塑料导热性差，一时度还不能及时散发，聚集在焊区，致使两个塑料的接触面迅速熔化，加上一定压力后，使其融合成一体。

- 当超声波停止作用后，让压力持问续几秒钟，使其凝固成型，这样就形成一个坚固的分子链，达到焊答接的目的，焊接强度能接近于原材料强度。

##### 问：超声波焊接机在焊接过程时，有哪些问题需要注意的？

答：超声波模具架设不准确、受力不平

超声波焊接后，内部零件破坏

超声波焊接后，发现产品尺寸不稳

塑料产品材质配合不当

超声波焊接后，发现变形扭曲

超声波熔接后，发现产品尺寸不稳定

超声波熔接后时，产品总是单边烫伤

一通电就有超声波焊接的声音

- 塑料件材料对超声波焊接的影响

##### 问：超声波焊接机的原理

- 答：超声波焊接原理是由发生器产生20KHz(或15KHz)的高压、高频信号，通过换能系统，把信号转换为高频机械振动，加于塑料制品工件上，通过工件表面及在分子间的磨擦而使传递到接口的温度升高，当温度达到此工件本身的熔点时，使工件接口迅速熔化，继而填充于接口间的空隙，当震动停止，工件同时在一定的压力下冷却定形，便达成高质量的焊接。

本文来源: https://www.lw74.cn/article/05bce616f3e3a33ae5f1d490.html