# 发动机漏气的故障分析与排除论文

##### 问：找一篇关于桑塔纳2000发动机总成的故障分析与排除的论文

- 答：找一篇关于桑塔纳2000发动机总成的故障分析与排除的论文 发动机故障诊断一般有几种情况 挂挡起步抖动，冷启动，三元催化温度不够，发动机积碳严重造成汽车抖动最常见的原因，就是节气门过脏或喷油嘴积碳过多，因为着车后吸附在积碳上的汽油被发动机吸入汽缸内燃烧，发动机的可燃混合气时稀时浓，造成冷启动后怠速抖动。解决办法：司有普清洗油路，检查怠速马达是否有积碳应该清洗。

##### 问：发动机气缸漏气原因和解决方法

答：1、气缸垫厚薄不均，弹性不足，或有损坏和长期未用而变形，缸垫不能被全面压紧。

2、缸盖翘曲变形，缸体平面不平度超差；个别缸盖螺栓松动，导致缸盖与缸体结合处密封不严，高温燃气冲出而烧气缸垫。

3、气缸套高出缸体上平面过多或各缸套凸出高度不一（S195型柴油机，气缸套端面凸出缸体平面尺寸为0. 04～0.17 mm ; 495 A型柴油机，气缸套端面凸出缸体平面为0.02～0. 10 mm），使缸盖难以压紧。

解决办法：

1、对旧气缸垫要检查其表面有无凹陷、凸起、破损等，否则要更换新品。选用的缸垫必须是符合要求（规格型号）、质量可靠的原厂配件，安装时注意其上下朝向标记，以防装反。

2、换缸垫时要注意检查铜皮面的平整性，有皱纹或凹坑时，安装后容易漏气。如果缸盖垫片损坏不严重，卷边没被冲毁，可以将缸盖垫片放在机油中加热后仍可使用。安装时要注意将气缸垫光滑的一面朝气缸套。

3、按技术规范拧紧缸盖螺栓。

- 就对于汽缸垫问题而言，目前在车质网的投诉来看确实有车主反馈，如果车主在用车当中有什么疑问建议您可以关注车质网，希望我的回答能够帮助到您。

- 答：去维修站咨询一下或者拿去修理。

- 答：症状要详细点.因为气缸漏气分缸垫,气门,活塞环,

答：一般是活塞环磨损严重，导致活塞环不能密封，使得气缸漏气。

- 解决办法较简单，拆开气缸缸筒，更换同型号活塞环，再将缸筒安装复位。

##### 问：汽车发动机气门漏气故障现象及故障原因是什么？

答：(1)气门敲击响

在发动机怠速运转时发生气门杆尾端与其驱动件之间发生连续不断的敲击声，随转速增大而增强，发动机温度改变或断火时声响无变化。

(2)气门漏气响

- 气门漏气响在气门室外，在高负荷、低转速时较为明显，响声随负荷增加而增强，主要原因是在铰削气门座时，由于操作不当或气门导管内孔磨损过甚，使气门座歪斜或气门间隙小，致使气门烧蚀引起气门关闭不严而漏气响。 通常，我们需要拆下气缸盖，研磨气门，检查气门弹簧弹力，重新调整气门间隙。

答：汽车发动机气门漏气有以下两个原因：

(1)气门敲击响

在发动机怠速运转时发生气门杆尾端与其驱动件之间发生连续不断的敲击声，随转速增大而增强，发动机温度改变或断火时声响无变化。

(2)气门漏气响

- 气门漏气响在气门室外，在高负荷、低转速时较为明显，响声随负荷增加而增强，主要原因是在铰削气门座时，由于操作不当或气门导管内孔磨损过甚，使气门座歪斜或气门间隙小，致使气门烧蚀引起气门关闭不严而漏气响。 通常，我们需要拆下气缸盖，研磨气门，检查气门弹簧弹力，重新调整气门间隙。

本文来源: https://www.lw74.cn/article/36b5a2d54ec2b361dda0237b.html